«Утверждены приказом ВО « Росстройгазификация»

при Совете Министров РФ № 86-П от 26.04.90 г.

Правила пользования газом в быту

# Правила обязательны для должностных лиц, ведомств и организаций, ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства жилых домов независимо от ведомственной принадлежности, и для населения, использующего газ в быту, на территории России.

# Ответственность за сохранность газового оборудования и исправное состояние дымовых и вентиляционных каналов, а также за уплотнение вводов инженерных коммуникаций в жилых домах возлагается на руководителей жилищно-эксплуатационных организаций, в жилищных кооперативах – на их председателей, в домах и квартирах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, - на домовладельцев.

# Ответственность за качество технического обслуживания и ремонт газового оборудования в жилых домах возлагается на эксплуатационные организации газового хозяйства.

# Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых газовых приборов в домах и квартирах, за содержание их в соответствии с требованиями Правил несут владельцы и лица, пользующиеся газом.

1.Жилищно-эксплуатационные организации и домовладельцы обязаны:

  - Оказывать предприятиям газового хозяйства всестороннюю помощь при проведении ими технического обслуживания газового оборудования и пропаганды безопасности пользования газом среди населения.

  - Содержать в надлежащем техническом состоянии подвалы, технические коридоры и подполья, поддерживать в рабочем состоянии их электроосвещение и вентиляцию. Следить за местами пересечения внутренних газопроводов и строительных элементов зданий, герметизацией вводов в здания инженерных коммуникаций.

  - Обеспечивать работникам предприятий газового хозяйства беспрепятственный доступ в любое время суток в подвалы, технические подполья и помещения первых этажей для проверки их на загазованность.

  - Своевременно обеспечивать проверку состояния дымоходов, вентиляционных каналов и оголовков дымоходов, осуществлять контроль за качеством их проверки, предоставлять предприятиям газового хозяйства по их требованию акты проверки исправности дымоходов и вентиляционных каналов или сведения о последней проверке, занесенные в специальный журнал.

  - Немедленно сообщать предприятиям газового хозяйства о необходимости отключения газовых приборов при самовольной их установке или выявлении неисправности дымоходов.

  - Заселять газифицированные квартиры ( заселение первичное, при обмене ) только после инструктажа жильцов представителем предприятия газового хозяйства при наличии подтверждающего документа.

  - Вызывать представителя газового хозяйства для отключения газовых приборов при выезде жильца из квартиры.

- Население, использующее газ в быту, обязано:

  - Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь инструкции по эксплуатации приборов и соблюдать их.

  - Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер. Периодически очищать «карман» дымохода.

  - По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллона внутри кухонь – дополнительно закрыть вентили у баллонов.

  - При неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства.

  - При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефонам: с городского - 04, с мобильного телефона – 104 или 040 со всех операторов, круглосуточно.

  - При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефонам:   с городского - 04, с мобильного телефона – 104 или 040 со всех операторов, круглосуточно. (из не загазованного  помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

  - Перед входом в подвалы и погреба до включения света или зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.

  - При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице необходимо:

- оповестить окружающих о мерах предосторожности;

- по телефонам:   с городского - 04, с мобильного телефона – 104 или 040 со всех операторов, круглосуточно, из не загазованного места;

- принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения и выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;

- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

  - Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлению ими служебных удостоверений в любое время суток.

  - Обеспечивать свободный доступ работников газового хозяйства к месту установки баллонов со сжиженным газом в день их доставки.

  - Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а в домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, - стоимость технического обслуживания газового оборудования.

  - Ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более 1 месяца.

  - Владельцы домов и квартир на правах личной собственности должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов. В зимнее время необходимо периодически проверять оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

- Населению запрещается:

  - Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика ), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

  - Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.

  - Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

  - Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.

  - Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки ( трещины )  газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.

  - Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве.

  - Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелей под дверями ванных комнат.

  - Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).

  - Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.

  - Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.

  - Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

  - Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используется мыльная эмульсия или специальные приборы).

  - Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны. Самовольно без специального инструктажа производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их.

  - Иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 (55) л. или двух баллонов вместимостью 27 л. каждый (один из баллонов запасной).

  - Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2 метров.

  - Допускать порчу газового оборудования и хищения газа.

Лица, нарушившие Правила пользования газом в быту, несут ответственность в соответствии со ст.951   Кодекса РФ об административных нарушениях и ст.9402   Уголовного Кодекса РФ.

## Согласовано: Министерством юстиции РФ

08.02.90  № 2-114/41.